УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

П О Р Я Д О К

организации дублирования сигналов о возникновении пожара

в подразделения пожарной охраны на территории Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Чувашской Республики в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

автоматизированное рабочее место – техническое средство, устанавливаемое в подразделении пожарной охраны, ведущем круглосуточное дежурство и обеспечивающем направление сил и средств подразделений пожарной охраны к месту вызова, и служащее для отображения посредством световой индикации и звуковой сигнализации информации о переходе систем пожарной автоматики на объектах защиты в режим «Пожар»;

канал связи – совокупность технических средств и среда распространения сигналов (провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или иные линии связи), обеспечивающие передачу данных от источника к получателю и наоборот;

линия связи – провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие цепи передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между техническими средствами противопожарной защиты, а также их электропитание;

объект защиты – здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – помещения или группы помещений, функционально связанные между собой), оборудованные системами пожарной сигнализации, сигнал о срабатывании которых подлежит дублированию в подразделение пожарной охраны;

подразделение пожарной охраны – подразделение Государственной противопожарной службы, в зону ответственности которого попадает объект защиты;

прибор объектовый оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на объекте защиты, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор пультовой оконечный;

прибор пультовой оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место;

пульт централизованного наблюдения – аппаратно-программный комплекс, являющийся составной частью системы передачи извещений, включающий прибор пультовой оконечный, персональный(ные) компьютер(ы) и специализированное программное обеспечение и предназначенный для приема, обработки, регистрации извещений и отображения в заданном виде тревожной, служебной и контрольно-диагностической информации, при наличии обратного канала для передачи команд телеуправления, а также для отображения информации об ином режиме работы при неисправности канала связи между прибором пультовым оконечным и приборами объектовыми оконечными и неисправности линий связи между прибором пультовым оконечным и приборами объектовыми оконечными;

ретранслятор – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое в промежуточном пункте между защищаемым объектом и пунктом приема информации и служащее для приема извещений от прибора объектового оконечного или других ретрансляторов, их усиления и (или) преобразования, с последующей передачей данных извещений на прибор пультовой оконечный или другие ретрансляторы;

система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

система пожарной автоматики – совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;

система пожарной сигнализации – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием;

тревожный сигнал – сигнал, принимаемый прибором объектовым оконечным от системы пожарной автоматики объекта и транслируемый на прибор пультовой оконечный при работе системы пожарной автоматики в режиме, отличном от дежурного;

сервисный сигнал – сигнал, принимаемый прибором объектовым оконечным и транслируемый на прибор пультовой оконечный при осуществлении технического обслуживания системы пожарной автоматики и системы передачи извещений о пожаре, а также в случае потери связи между прибором объектовым оконечным и прибором пультовым оконечным.

II. Порядок организации дублирования сигналов 
о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны

2.1. Система передачи извещений о пожаре организуется по территориальному принципу в каждом подразделении пожарной охраны, преимущественно в федеральной противопожарной службе. Места установки прибора пультового оконечного подлежат согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии).

2.2. Прибор пультовой оконечный и автоматизированное рабочее место диспетчера устанавливаются в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» в подразделении пожарной охраны, обеспечивающем направление сил и средств к месту вызова в границах муниципального образования Чувашской Республики.

Осуществление вывода сигнала о возникновении пожара, передаваемого от прибора объектового оконечного объекта защиты, расположенного в границах одного муниципального образования Чувашской Республики, на автоматизированное рабочее место диспетчера в другом муниципальном образовании Чувашской Республики не допускается.

Сигнал о возникновении пожара, передаваемый прибором объектовым оконечным объекта защиты, дублируется на автоматизированное рабочее место диспетчера службы оперативного обеспечения (диспетчерской службы) службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии.

2.3. Процессу вывода сигналов о пожаре на пульт пожарной охраны должен предшествовать сбор собственником объекта защиты, подлежащего оборудованию (оснащению) системой передачи извещений о пожаре, информации о наличии существующих технических средств (оборудования), позволяющих принимать сигналы (извещения) о пожаре и установленных в подразделениях пожарной охраны.

2.4. Монтаж (проведение пусконаладочных работ) и подключение прибора объектового оконечного к прибору пультовому оконечному системы передачи извещений о пожаре должны осуществляться в соответствии с:

нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации (при их наличии), содержащими требования к монтажу (подключению) системы передачи извещений о пожаре;

технической документацией изготовителя технических средств системы передачи извещений о пожаре в части, не противоречащей нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации;

настоящим Порядком;

договором на выполнение работ по монтажу автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре и проведению пусконаладочных работ.

Выполнение работ по монтажу (проведению пусконаладочных работ) системы передачи извещений о пожаре должно осуществляться юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими специальную лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (далее – исполнитель), в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний».

Контроль работоспособности, проведение технического обслуживания и ремонта осуществляются исполнителем. Выборочные проверки работоспособности, качества технического обслуживания и ремонта системы передачи извещений о пожаре проводятся Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии.

2.5. Система передачи извещений о пожаре должна состоять из объектовой и пультовой части, а также ретрансляционной сети, образуемой прибором объектовым оконечным и прибором пультовым оконечным самостоятельно или с помощью ретрансляторов. Объектовая часть системы передачи извещений о пожаре должна состоять из прибора объектового оконечного, монтируемого на объекте защиты. Пультовая часть системы передачи извещений о пожаре должна состоять из прибора пультового оконечного и автоматизированного рабочего места.

2.6. Передача сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется сертифицированным оборудованием:

в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к указанному оборудованию;

по каналам связи, установленным федеральным органом исполнительной власти в области связи.

2.7. Система передачи извещений о пожаре должна обеспечивать:

прием прибором объектовым оконечным тревожных сигналов от системы пожарной сигнализации объекта защиты или иных технических средств системы пожарной автоматики по линиям связи, передачу принимаемой информации по каналу(ам) связи в автоматическом режиме (без участия человека) на прибор пультовой оконечный с последующей передачей на автоматизированное рабочее место;

осуществляемый пультом централизованного наблюдения круглосуточный автоматический контроль поступления сервисных сигналов, а также исправности линий связи между прибором объектовым оконечным, ретранслятором и прибором пультовым оконечным и отображение информации о нарушении связи между прибором пультовым оконечным и прибором объектовым оконечным посредством световой индикации и звуковой сигнализации за время, указанное в технической документации на систему передачи извещений о пожаре конкретных типов;

передачу извещений от прибора объектового оконечного на прибор пультовой оконечный по резервному маршруту.

2.8. Технические средства системы передачи извещений о пожаре следует применять в соответствии с требованиями технической документации изготовителя, с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

2.9. Применение систем передачи извещений о пожаре, использующих каналы связи GSM, допускается только при невозможности обеспечения радиоканала, а также при наличии в зонах расположения прибора объектового оконечного, прибора пультового оконечного автоматизированного рабочего места устойчивого приема сигнала GSM, обеспечивающего надлежащий обмен данными с параметрами не хуже гарантированных оператором сотовой связи стандарта GSM. При этом должны учитываться возможности (гарантии) операторов сотовой связи по обеспечению передачи информации с прибора объектового оконечного на прибор пультовый оконечный в случаях угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуаций природного или техногенного характера в районе функционирования системы передачи извещений о пожаре.

2.10. В случае организации связи между прибором пультовым оконечным и прибором объектовым оконечным только по каналу связи GSM (при невозможности обеспечения радиоканала) следует использовать телефонные номера не менее двух операторов сотовой связи.

2.11. Применение систем передачи извещений о пожаре, использующих каналы связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается только при невозможности обеспечения радиоканала, а также при наличии в зонах расположения прибора объектового оконечного, прибора пультового оконечного и автоматизированного рабочего мета устойчивой связи с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», обеспечивающей надлежащий обмен данными. Указанная связь должна быть реализована двумя независимыми провайдерами. При этом полная мощность принимаемого прибором объектовым оконечным, прибором пультовым оконечным и автоматизированным рабочим местом сигнала о возникновении пожара должна быть не менее 50 дБм.

Допускается применение комбинации каналов связи по одному телефонному номеру канала связи GSM и по каналу связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_____________