УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

П О Р Я Д О К

организации дублирования сигналов о возникновении пожара

в подразделения пожарной охраны на территории

Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Чувашской Республики в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. В целях настоящего Порядка используются понятия в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, и нормативных документов по пожарной безопасности, содержащих требования к проектированию, монтажу (подключению), техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты, включая системы передачи извещений о пожаре.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнительными органами Чувашской Республики, органами местного самоуправления в Чувашской Республике, организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами.

II. Порядок организации дублирования сигналов

о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны

2.1. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны организуется с использованием системы передачи извещений о пожаре по территориальному принципу в подразделения пожарной охраны федеральной противопожарной службы и противопожарной службы Чувашской Республики.

2.2. Прибор пультовой оконечный и автоматизированное рабочее место диспетчера устанавливаются в помещении пункта связи части пожарно-спасательного подразделения, обеспечивающего направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования, в соответствии с расписанием выезда.

2.3. Процессу вывода сигналов о пожаре на пульт пожарной охраны должен предшествовать сбор информации о наличии существующих технических средств (оборудования), позволяющих принимать сигналы (извещения) о пожаре и установленных в подразделениях пожарной охраны, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Проектирование, монтаж (проведение пусконаладочных работ), подключение прибора объектового оконечного к прибору пультовому оконечному системы передачи извещений о пожаре, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию указанного оборудования должны осуществляться в соответствии с:

настоящим Порядком;

документами, указанными в п 1.2 настоящего Порядка;

технической документацией изготовителя технических средств системы передачи извещений о пожаре в части, не противоречащей документам, указанным в п 1.2 настоящего Порядка;

договором на выполнение работ по монтажу автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре и проведению пусконаладочных работ, не противоречащим документам, указанным в п 1.2 настоящего Порядка.

2.5. Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, должно осуществляться юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию в соответствии с положениями, установленными пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.6. Пультовая часть системы передачи извещений о пожаре должна состоять из прибора пультового оконечного и автоматизированного рабочего места.

2.7. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должно осуществляться с применением оборудования, прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза).

________________________________________________________________